VPLYV ELEKTRICKÉHO A MAGNETICKÉHO POĽA NA DIELEKTRICKÚ ODOZVU VO FEROKVAPLINÁCH

Štefan Hardoň, Jozef Kúdelčík

Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina

hardon@fyzika.uniza.sk

Využitím dielektrickej spektroskopie sa študovali zmeny dielektrických parametrov a  štruktúr v transformátorovom oleji s magnetickými nanočasticami pri súčasnom vplyve magnetického a elektrického poľa. Komplexná permitivita a stratový faktor vo frekvenčnom rozsahu od 1mHz do 10 kHz boli merané pomocou kapacitnej metódy pri rôznych teplotách. V danom frekvenčnom rozsahu sa spomínané parametre skúmali pri rovnobežnom a kolmom usporiadaní elektrického a magnetického poľa. Vplyv magnetického poľa na magnetické momenty nanočastíc spôsobuje ich agregáciu do nových štruktúr, ktoré zase spôsobujú zmenu dielektrických parametrov kvapaliny. Vplyv elektrického poľa mal za následok zmenšenie elektrických dipólových momentov častíc a ich orientáciu v smere elektrického poľa spojenej s tvorbou retiazkovitých štruktúr. Relaxačné maximum stratového faktora bolo pozorované v oblasti nízkych frekvencií a je vysvetlené Schwarzovou teóriou elektrickej polarizačnej dvojvrstvy. Zmena veľkosti elektrického poľa má vplyv na posun relaxačného maxima stratového faktora, čo je spôsobené zmenou relaxačného času nanočastíc a iónov.

Forma prezentácie: poster