2.64(21). Prúd I tečie v priamom dlhom vodiči, a potom sa roztečie do všetkých smerov v homogénnom vodivom polpriestore, ako znázorňuje obrázok. Za predpokladu, že μr = 1, vypočítajte  B  v bode  A = ( r,θ ).

2.65(22). Cievku s prúdom  I = 10 mA sme umiestnili do homogénneho magnetického poľa tak, že jej os má smer poľa. Vinutie cievky je jednovrstvové z medeného drôtu s priemerom   a polomer závitov je R = 30 mm. Pri akej hodnote indukcie vonkajšieho poľa sa môže vinutie cievky roztrhnúť? Hranica pevnosti medi na roztrhnutie je σm = 0,30 GPa (gigapascal). (Návod: Treba vypočítať silu, ktorou sa uvažované pole snaží vysunúť kúsok drôtu  dl  von zo závitu. Táto sila je vybalansovaná ťahovými silami od zvyškov závitu z dvoch strán kúska, ktoré sú málo, ale definovane elementárne voči sebe pootočené o uhol   π + dα.)

2.66(23). Dva protóny sa pohybujú navzájom paralelne rovnakou rýchlosťou v = 300 km/s . Najdite pomer síl magnetickej a elektrickej interakcie týchto protónov. (Návod: Rýchlosť protónov je malá v porovnaní s rýchlosťou svetla.)

2.67(24). Dva veľmi dlhé priame vzájomne kolmé vodiče sú od seba vzdialené o  a a v každom z nich tečie prúd  I . Najdite maximálnu hodnotu ampérovskej sily na jednotkovú dĺžku vodiča v takejto sústave.

2.68(25). Dva veľmi dlhé priame paralelné vodiče sú z jednej strany napájané konštantným elektromotorickým napätím   a na druhom konci premostené odporom  R , pričom odpor vodičov je zanedbateľný. Vzdialenosť osí  b  vodičov je    krát väčšia ako polomer každého z nich  a . Pri akej hodnote odporu   je sila interakcie medzi vodičmi nulová ? (Návod: Odpor samotných vodičov možno zanedbať, to znamená, že vodič sa na celej svojej dlžke správa ako nabitý vodič v elektrostatike a k spádu potenciálu dochádza len na odpore R. Z intenzity el. prúdu vieme určiť el. náboj   pripadajúci na jeden meter dĺžky napr. na hornom vodiči. Každý vodič vytvára vo svojom okolí el. pole, ktoré teraz už ľahko vypočítame z Gaussovej vety, lebo platí v texte vyslovená silná nerovnosť. Vieme vyjadriť

čo je pri výpočte ďalší nutný vzťah.)

Výsledok je zaujímavý tým, že nie vždy musí byť sila medzi vodičmi, ktorými tečie el. prúd, príťažlivá alebo odpudivá.

2.69(26). Vo vysokej valcovej nádobe polomeru  R  je naliaty elektrolyt. Vo vnútri nádoby je paralelne s jej osou umiestnený kovový stržeň valcového tvaru polomeru  r , povrch ktorého je od elektrolytu oddelený izolačným lakom. Vzdialenosť a polohu medzi osami nádoby a stržňa určuje vektor  a  . V elektrolyte paralelne jeho osi tečie elektrický prúd intenzity  I , ktorý sa vracia stržňom (opačným smerom). Za predpokladu, že prúdová hustota v elektrolyte je konštantná, najdite silu  f , ktorou magnetické pole, vytvorené týmito prúdmi, pôsobí na jednotku dĺžky stržňa. (Návod: Treba vziať do úvahy výsledok Ú12.)

2.70(27). Dve štrbiny S1 a S2,  každá šírky d = 1 mm , umiestnené vo vakuovanej banke, vytvárajú rovinný zväzok elektrónov s energiou  Uel = 400 eV. Na akej vzdialenosti  x  od štrbiny  S2 sa zdvojnásobí šírka elektrónového zväzku, spôsobená coulombovským odpudzovaním elektrónov, ak elektrický prúd, pripadajúci na jednotku dĺžky štrbiny (za štrbinou S2), je rovný  i = 10-2 A/m? Pri výpočte považujte štrbiny za nekonečne dlhé. (Návod: Zo známej prúdovej hustoty  i  vypočítajte náboj, ktorý pripadá na jednotku plochy rovinného zväzku. Z toho vyplynie veľkosť el poľa  E, ktoré pôsobí na vonkajšie elektróny vo zväzku. Úloha je potom už úlohou z mechaniky.)

2.71(28). Majme veľmi dlhý priamy solenoid s prúdom  I . Najdite tok Ф vektora  B  cez čelo solenoidu, ak priečny rez solenoidom má plošný obsah  S a  n  je počet závitov pripadajúci na jednotku dĺžky. (Návod: Úlohu riešte pomocou princípu superpozície. Spojte čelami dve rovnaké veľmi dlhé cievky. Akú cievku dostanete?)

2.72(29). Malú cievku s počtom závitov N = 200 sme vodorovne umiestnili na konci vahadla  rovnoramenných váh a vložili medzi zvisle umiestnené póly magnetu. Radiálna plocha rezu cievky je  S = 1 cm2, dĺžka ramena vahadla  l = 30 cm. Keď cievkou netiekol elektrický prúd, váhy boli vyvážené. Ak tiekol cievkou prúd  I = 22 mA, na vyváženie váh sme na misku váh museli pridať hmotnosť Δm = 60 mg. Vypočítajte indukciu magnetického poľa v mieste uloženia cievky. (Magnetické pole v rozsahu cievky sa pokladá za homogénne.)

2.73(30). Nemagnetická guľa s plomerom  R  je na povrchu rovnomerne nabitá el. nábojom  Q  a rotuje okolo osi prechádzajúcej jej stredom uhlovou rýchlosťou  ω . Vypočítajte: a) magnetickú indukciu  B  v strede gule a  b) jej magnetický moment  m  .

Riešenie: a) Z Ú2 je známa indukcia na osi kruhového závitu, ktorú teraz prepíšeme podľa aktuálnej situácie a podľa obrázka. Guľu narežeme kolmo k osi rotácie na tenké rezy, ktoré budú na svojom obvode pôsobiť ako el. nabité obruče. Tieto pri svojej rotácii budú vytvárať elementárny prúd  dI, ktorého hodnotu použijeme namiesto prúdu  I v citovano vzťahu:

b) Elementárny magnetický moment je vytvorený už použitou infinitesimálnou obručou, a ten je

a celý moment získame integráciou: