Vplyv ŤAHOVÉHO NAPäTIA NA DĺžKU STATICKEJ DOMéNOVEJ STENY V SKLOM POKRYTOM AMORFNOM MIKRODRôTE NA BáZE žELEZA

Mária Kladivová, Ján Ziman, Ján Kecer, Peter Duranka

Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Park Komenského 2, 042 00 Košice

maria.kladivova@tuke.sk

Tvar a dĺžka doménovej steny sú určujúce faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú procesy premagnetovania. V nedávno publikovanom článku je opísaný experiment, ktorý pomocou jednoduchého teoretického modelu umožňuje odhadnúť dĺžku statickej doménovej steny lokalizovanej ďaleko od koncov tzv. bistabilného mikrodrôtu [1]. V príspevku sú prezentované výsledky takéhoto experimentu, keď je na sklom pokrytý mikrodrôt Fe77,5Si7,5B15 s celkovým priemerom 30 μm a priemerom kovového jadra 15 μm aplikované ťahové napätie spôsobené 40 g závažím. Keďže sa jedná o drôt s kladnou magnetostrikciou, v súlade s teoretickými a experimentálnymi poznatkami bolo pozorované, že vplyvom tohto napätia sa doménová stena s pôvodnou dĺžkou okolo 3 mm skracuje, a to približne o pätinu.

[1] M. Kladivová, J. Ziman, J. Kecer, P. Duranka, Acta Phys. Pol. A 131 (2017) 639

Forma prezentácie: poster