Čiastkové výboje v epoxidovej živici

Jozef Kúdelčík, Emil Jahoda

Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina

kudelcik@fyzika.uniza.sk

Pri analýze izolačného stavu vysokonapäťových zariadení sa používa viacero druhov nedeštruktívnych diagnostických metód, pričom metóda čiastkových výbojov patrí k tým dôležitejším. Pri tejto elektrickej metóde sa robí záznam veličín charakterizujúcich čiastkové výboje v závislosti na fáze aplikovaného napätia. V práci sa zaoberáme charakteristikami vnútorných čiastkových výbojov v dutine epoxidovej živice. Epoxidové živice majú vynikajúce elektroizolačné vlastnosti, výbornú adhéziu, chemickú odolnosť a minimálne zmršťovanie pri vytvrdzovaní. Epoxidové živice sa osvedčili vo viacerých priemyselných odvetviach a rozsah ich využitia neustále narastá. Dutinka bola vytvorená medzi dvoma ihlami vysunutím jednej z nich. Po pripojení zápalného vysokého striedavého napätia a vyššieho frekvencie 50 Hz sa objavili čiastkové výboje, ktorých parametre ako zdanlivá veľkosť náboja, napätie a čas výskytu každej udalosti boli zaznamenané pomocou LDS-6. Bolo pozorované charakteristické rozloženie povrchových čiastkových výbojov v oblasti medzi nulou a maximom aplikovaného napätia a tiež čiastočne pred prechodom cez nulu z dôvodu prítomnosti povrchového náboja v dutine. Čiastkové výboje spôsobujú degradáciu izolačného materiálu, čo je spojené s rastom elektrického stromčeku až po samotný prieraz izolácie. V rámci diskusie výsledkov je analyzovaný vplyv veľkosti dutinky, aplikovaného napätia a degradácie epoxidu na parametre čiastkových výbojov.

Forma prezentácie: poster